TAKÁCS  CSABA  KÉMIA  EMLÉKVERSENY,

X.-XII. osztály, II. forduló - megoldás

2008 / 2009 –es tanév, XIV. évfolyam

1.	Izotópok: azonos protonszámú, de különböző neutronszámú (különböző atomtömegű) atomok.

Izomerek: azonos molekulaképletű (azonos kémiai összetételű), de különböző szerkezetű molekulák.									         (1,5 p)

2.	a) TE = [(2x4 + 2) – 6]/2 = 2							        (0,25 p)

b) Két pi-kötés vagy 1 pi-kötés és egy gyűrű, vagy két gyűrű (ez utóbbira a C-atomok száma nem elégséges!)									        (0,75 p)

c)  (1)  H2C=C=CH–CH3     1,2-butadién;		(2)  H2C=CH–CH=CH2     1,3-butadién

(3)  HC(C–CH2–CH3      1-butin; 		           (4)  H3C–C(C–CH3  	        2-butin		(5)        ciklobutadién            (6)     1-metil-1-ciklopropén

(7)     3-metil-1-ciklopropén    				         (7x0,5=3,5 p)

d)  - az azonos C-atomszámú dién és alkin: funkciós izomerek;			       (0,25 p)

- a megadott diének, illetve alkinek egymás között: helyzeti izomerek.		       (0,5 p)

e) A gyűrűs szerkezetek nem léteznek,  mert:

- a 4 C-atomos gyűrű telített vegyület esetén is instabil; itt a C=C kötés jelenléte nagymértékben fokozza az instabilitást, mert ehhez a hibridállapothoz szükséges 120o – os vegyértékszög nem tud kialakulni; a 4 C-atomos gyűrűben max. 90o-os szög lehet ( belső feszültség lép fel.							        (1,0 p)

- a 3 C-atomos telített gyűrűk fokozottan instabilak; a C=C kötés jelenléte nem teszi lehetővé a gyűrűzáródást (a 3 C-atomos gyűrűben max. 60o-os szög lehet!)	       (0,75 p)

f) Egyetlen megadott szerkezetnek sem lehet geometriai izomérje! Az E – Z izoméria

létezésének feltétele: C=C nyílt C-láncban  vagy cikloalkán szerkezet. A megadott

vegyületek egyik szerkezeti egységében sincs  a C=C kötés síkjához viszonyított

különböző szubsztituens.							       (1,0 p)

g) 	A szintetikus kaucsuk alapanyaga az 1,3-butadién, illetve ezzel a szerkezeti egységgel rendelkező vegyületek, mivel a természetes kaucsuk monomérjének, az izoprénnek (2-metil-1,3-butadién) is ez az alapszerkezete. Az ilyen szerkezetű monomereknek a polimerizációjával, illetve kopolimerizációjával a természetes kaucsukhoz hasonló tulajdonságú anyagok állíthatók elő. 			       (1,25 p)

3.	a)	(1) Br2CH – CH2 – CH3	 	1,1-dibróm-propán

(2) BrCH2 – CHBr – CH3  		1,2-dibróm-propán

(3) BrCH2 – CH2 – CH2Br		1,3-dibróm-propán

(4) CH3 – CBr2 – CH3			2,2-dibróm-propán			         (2,0 p)

b) 	(1)-ből:  HC(C – CH3   propin							        (0,5 p)

(2)-ből: HC(C – CH3    propin  és  H2C=C=CH2   propadién			        (1,0 p)

(3)-ból:  H2C=C=CH2   propadién   (elméletileg itt a ciklopropán is keletjkezhetne!)  (0,5 p)

(4)-ből:  HC(C – CH3    propin  és  H2C=C=CH2   propadién 		        (0,5 p)

4.

(0,25 p)

E							      Z	              (1,25 p)

- Az  E – Z izomerek megállapításánál a  C=C – hez kapcsolódó atomokat növekvő rendszámuk szerint rangsoroljuk.

- Többatomos csoportok esetén először a C=C – hez közvetlenül kapcsolódó atomokat kell rangsorolni; ha ez nem elégséges, akkor ezen atomokhoz kapcsolódó további atomok rendszámát, és így tovább, amíg mindegyik ligandum sorszáma egyértelműen megállapítható.

- A telítetlen kötést tartalmazó szubsztituensek esetén: kettős és hármas kötésben szereplő atomokat úgy rangsorolják, mintha két illetve három C-atomhoz kapcsolódnak.									     (1,5 p)

Így tehát a megadott szénhidrogénben a C=C – hez kapcsolódó ligandumok rangsorolása a következő:

– CH3 : Z = 6 + 3 = 9								     (0,5 p)

– CH2CH2CH3 : Z = 6 + (6+2) = 14						     (0,5 p)

– C(CH3)3 Z = 6 + (6x3) = 24							     (0,5 p)

– CH=CH2 : Z = 6 + (2x6+1) = 19						     (0,5 p)

A  3-as C-hez kapcsolódó nagyobb rangú szubsztituens a tercbutil-gyök (Z=24), míg a 4-es C-atomon a n-propil-gyök (Z=14).						    (0,75p)

Ennek a két gyöknek az egymáshoz viszonyított helyzete határozza meg az E – Z izomereket: amennyiben a C=C ellentétes oldalain vannak, E-izomer, ha azonos oldalon vannak, Z-izomer										     (0,5 p)

5.	a)											     (1,5 p)

b) C36H72		      (0,5 p)

c) TE = (36x2+2) – 72/2 = 1	    (0,5 p)

d)	Ez a vegyület nem létezhet, illetve amennyiben előállítható, akkor instabil.

- Az instabilitás oka:

- A ciklobután gyűrű azért instabil, mert az sp3 hibridállapotú, gyűrűt alkotó C-atomok vegyértékszöge 90o, ami nem felel meg a hibridállapot 109o28’’ –es szögértékének; a ciklobután gyűrű térszerkezete sem ad lehetőséget a vegyértékszög változására;						    (0,75 p)

- A ciklobután gyűrű minden C-atomjához két tercier C-atom kapcsolódik tercbutil-gyök formájában, amelyek nagy térigényűek: ezeknek C-atomjai 109o28’’ szöget alkotnak.									    (0,75 p)

- A megadott vegyület nem létezhet azért sem, mert az említett térigény miatt a csoportok egymást taszítják. 						     (0,5 p)

6.	a)	Általában igaz, de pl. a H2 és Cl2 vagy Br2 addíció során ez megtörténhet a C2H2 / X2

mólarány és a reakciókörülmények függvényében.				     (0,75 p)

b)	A vinil-klorid az acetilén részleges HCl- addíciójával keletkezik.		     (0,5 p)

c)	Az acetilén égése során CO2 + H2O +Q keletkezik.				     (0,5 p)

d) 	Az 1,3-butadién és klór 1:1 mólarányú reakciója során az ún. 1,4-addíció megy végbe, és így az 1,4-diklór-2-butén keletkezik.						    (1,0 p)

e) Az acetilén: C2H2, TE = 2, míg a dimérjének, a vinil-acetilenid : C4H4, a TE = 3.    (0,75 p)

f)	Az alkánok hőbontási folyamatában a homológ sor első két tagja csak dehidrogénezési folyamatban vehet részt; a metán elemeire bomlik, vagy acetilénné alakul, de mindkét esetben H2 is keletkezik.								    (0,75 p)

g)	A metán klórozási szubsztítúciója során a szénhidrogén felesleg a CH3Cl keletkezésének kedvez.										     (0,75 p)

h)	A metán jódozási folyamata endoterm (=hőelnyelő), ezért a metán jódszármazékai közvetlenül a metánból nem állíthatók elő. 					     (1,0 p)

i)	A dekalinnak van cisz-transz izomerje, mivel a két tercier C-atomján található H-atomok elhelyezkedhetnek a gyűrű síkjaihoz viszonyított azonos oldalon, illetve ellentétesen.									     (1,5 p)

j)	A perhidroantracén kémiai összetétele: C14H24, mivel ez az antracén teljes hidrogénezésének terméke.							     (0,5 p)

7.	- a Fe tömegszázaléka a hemoglobinban:

100 - 54,291319 - 7,148111 - 17,422756 - 20,402157 - 0,392349 = 0,343308 % Fe  (0,5 p)

- az atomviszonyt kifejező képlet meghatározása:

- 100 tömegegységben az atomok száma:

54,291319/12 = 4,524276 C-atom		7,148111/1 = 7,148111 H-atom

17,422756/14 = 1,244482 N-atom		20,402157/16 = 1,275134 O-atom

0,392349/32 = 0,012260 S-atom		0,343308/56 = 0,006130 Fe-atom

(6x0,35=2,1 p)

- az atomok számának aránya:

0,006130/0,006130 = 1 Fe-atom		4,524276/0,006130 = 738,05481 C-atom

7,148111/0,006130 = 1166,0866 H-atom	1,244482/0,006130 = 203,015 N-atom

1,275134/0,006130 = 208,01533 O-atom	0,012260/0,006130 = 2,0 S-atom

(6x0,35=2,1 p)

- az atomviszonyt kifejező képlet:

(C738,05481H1166,0866N203,015O208,01533S2Fe)n					       (0,5 p)

n = 4 (a Fe-atomok száma = 4/molekula); a hemoglobin molekulaképlete:

C2952H4664N812O832S8Fe4							       (0,8 p)

8.	a)	A hűtőben lévő banán megfeketedik és belül kemény marad, míg a konyhában hagyott banán megsárgul és húsa puha, krémszerű lesz.				     (0,75 p)

b)	A banánból (és általában minden zöldség és gyümölcsből) etén szabadul fel, amely megérleli a gyümölcsöt (zöldséget). Ez a vegyület a természetes érési folyamat során fejti ki hatását, vagyis pozitív hőmérsékleti értéknél. Ezért a konyhában hagyott banán „beérik”, míg a hűtő hideg levegőjében sejtkárosodást szenved és nem érik meg (a héja megfeketedik.)									     (1,25 p)

c)	A banán, ha már megérett (pl. konyhai körülmények), akkor biztonságosan tárolható pár napig a hűtőben, mert az érlelést biztosító etén felszabadulása befejeződött. (A héj megsötétedhet, de belül a gyümölcs még pár napig ízletes marad.)			     (0,5 p)

9.	a)											     (5,0 p)

| 1 A | ( | 7 É | ( | 5 B | ( | 6 T | ( | 4 A | ( | 2 E | ( | 3 G | ( | 8 A | ( | 9 Ő |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |
| 2 K | ( | 6 Á | ( | 4 L | ( | 9 Á | ( | 3 I | ( | 8 S | ( | 5 B | ( | 7 S | ( | 1 Z |
| ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |
| 3 Á | ( | 9 L | ( | 8 A | ( | 7 A | ( | 5 A | ( | 1E | ( | 6 L | ( | 2 U | ( | 4 A |
| ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |
| 4 C | ( | 8 B | ( | 1 T | ( | 3 J | ( | 7 L | ( | 5 N | ( | 2 L | ( | 9 L | ( | 6 L |
| ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |
| 6 Á | ( | 5 Y | ( | 9 Á | ( | 1 Á | ( | 2 A | ( | 4 S | ( | 7 E | ( | 3 A | ( | 8 B |
| ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |
| 7 G | ( | 3 A | ( | 2 E | ( | 8 A | ( | 9 S | ( | 6 S | ( | 4 O | ( | 1 N | ( | 5 I |
| ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |
| 9 B | ( | 1 M | ( | 7 M | ( | 4 N | ( | 6 B | ( | 3 L | ( | 8 F | ( | 5 T | ( | 2 N |
| ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |
| 8 E | ( | 2 E | ( | 6 A | ( | 5 O | ( | 1 O | ( | 7 A | ( | 9 A | ( | 4 Y | ( | 3 E |
| ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |
| 5 T | ( | 4 A | ( | 3 G | ( | 2 R | ( | 8 D | ( | 9 N | ( | 1 L | ( | 6 N | ( | 7 G |

b)	„Az etánmolekula energiája a legalacsonyabb a nyitott állásban és a legmagasabb a fedő állásban.”									     (0,5 p)

c)	Konformációs izoméria: egy molekula különböző, egymással közvetlenül nem kapcsolódó atomjainak, atomcsoportjainak egymáshoz viszonyított térbeli elrendeződésében megnyilvánuló eltérés. 										     (0,5 p)

A létezésének feltétele a szigma-kötés (egyes kötés) jelenléte, amely lehetővé teszi az összekapcsolt atomok szabadforgását. 						      (0,25 p)

d)	Az etánmolekula nyitott állásában a H-atomok a térben nem fedik egymást, míg a fedő állásban térben fedik egymást. 						      (0,75 p)

CSAK  XI.-XII. OSZTÁLYOS  VERSENYZŐKNEK KÖTELEZŐ FELADATOK:

10.	a)	Minél hosszabb a C-lánc, annál alacsonyabb a zsírsav olvadáspontja. 	      (0,5 p)

b)	A telítetlen zsírsavak o.p.-ja alacsonyabb, mint a hasonló C-atomszámú telített zsírsavaké.										      (0,5 p)

c)	Egyszeresen telítetlen = egy C=C kötést tartalmaz, míg a többszörösen telítetlen kettő vagy több C=C kötést tartalmaz molekulájában. 				      (0,75 p)

Pl. egyszeresen telítetlen:

CH3−(CH2)7−CH=CH−(CH2)7−COOH	9-oktadekénsav; oleinsav

vagy: 	CH3−(CH2)5−CH=CH−(CH2)7−COOH	9-hexadekénsav; palmitoleinsav      (0,75 p)

- többszörösen telítetlen:

CH3−(CH2)4−CH=CH−CH2−CH=CH−(CH2)7−COOH	9,12-oktadekadiénsav; linolsav

vagy: CH3−CH2−CH=CH−CH2−CH=CH−CH2−CH=CH−(CH2)7−COOH

9,12,15-oktadekatriénsav; linolénsav					     (0,75 p)

d)	Ecetsavészterre bontja le az emberi szervezet: CH3CO−O−R			     (0,5 p)

e)	A feltevések szerint a szabadgyökök szerepet játszanak a rákos megbetegedések kialakulásában. 									     (0,5 p)

f)	Ezeknek a zsíradékoknak a hevítése során fennáll a szabadgyökök kialakulásának veszélye. A hőenergia hatására a C=C kötés pi-kötése (gyenge kötése) könnyen felbomlik és a C-atomok gyökös közbeeső termékként lesznek jelen. 			     (0,75 p)

g)	Az E-vitamin van jelen valamennyi növényi olajban; védi a növényeket a többszörösen telítetlen zsírsavak önoxidációjától: antioxidáns szerepe van és ezáltal csökkenti a szabadgyökök kialakulásának lehetőségét; így a rákos megbetegedések kialakulásának veszélye is csökken. 						     (0,75 p)

h) 			     (3,5 p)

| Olaj típus | telített zsírsav % | egyszeresen telítetlen zsírsav % | többszörösen telítetlen zsírsav % | E-vitamin mg/100 ml olaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | palmitinsav | sztearinsav | olajsav | más zsírsav | linolsav | linolénsav |  |
| földi-mogyoró | 12,0 | 7,5 | 35 | 2,0 | 42 | 1,5 | 26 |
| mogyoró | 6 | 2 | 78 | --- | 12 | 2 | 35 |
| makadámia | 10 | 4 | 64 | 20 | 2 | --- | 19 |
| dió | 5 | 3 | 20 | --- | 60 | 12 | 12 |
| mandula | 6 | 2 | 70 | --- | 19 | 3 | 45 |
| oliva | 11 | 4 | 74 | --- | 10 | 1 | 14 |
| pálma | 40 | 12 | 38 | --- | 9 | 1 | 21 |
| szója | 10 | 5 | 21 | --- | 56 | 8 | 25 |
| napraforgó | 6 | 6 | 24 | --- | 63 | 1 | 70 |
| len | 6 | 4 | 18 | --- | 14 | 58 | 9 |
| kukorica-csíra | 10 | 5 | 33 | --- | 51 | 1 | 42 |
| búzacsíra | 12 | 4 | 22 | --- | 57 | 5 | 208 |
| mák | 12 | 3 | 16 | --- | 68 | 1 | 5 |
| szezám | 8 | 5 | 42 | --- | 44 | 1 | 13 |
| repce | 10 | 3 | 56 | --- | 21 | 10 | 30 |
| sáfrány | 7 | 3 | 12 | 1 | 77 | 1 | 45 |
| tökmag | > 6 | > 6 | 28 | --- | 51 | 1 | 18 |
| szőlőmag | 7 | 4 | 19 | --- | 69 | 1 | 15 |